## Slide 1
Self-driving Model Car
Vision & AI base

## Slide 2
Project Overview
- Summary, Block Diagram
Roles & Responsibilities
- Role of Mine
Specification
Result

## Slide 3
Project Overview SUMMARY
Vision & AI Base Self-driving Model Car
Project Goals 1. Self-driving in Self-produced track(Straight and S Course) 2. Stop at the stop line and Bypass the hurdle Using Image Processing(OpenCV) 3. Recognition of traffic light and sign Using A.I(Machine Learning)
Logitech Camera
360 Laser Distance Sensor LDS-01
NVIDIA JETSON TX2
STM32 F722ZE
Motor Motor ESC
ARM Cortex A57 CPU
Linux
ROS
Middle Ware
Application
Image Processing Machine Learning
Notes: 프로젝트의 최종 목표는 다음과 같습니다.
하나, 자체 제작된 트랙내에서의 직선/곡선주행
둘, 이미지 처리를 통한 정지선 인식 및 정차, 우회
마지막으로, 딥러닝을 통한 신호등 및 표지판 인식입니다.

## Slide 4
Project Overview HARDWARE DIAGRAM
Vision & AI Base Self-driving Model Car
→ Electric Current
→ Data
→ Current + Data
NVIDIA JETSON TX2
TX2 Battery
USB
HERB
Car Battery
ESC
STM32 F722ZE
Logi Camera
LDS Sensor
IMU Sensor
Brushless Motor
Steering Servo
SSD

## Slide 5
Jang In Sang
Lee Jun Tae
Jung Ji Won
Lee Mi Reu
Role(Middleware)
General Manager Robot OS Sensor(IMU, LDS) Data Analysis
Role(Firmware)
Car(Motor, ECS) Control TX2 ↔ STM32 Communication ROS Subscriber
Roles & Responsibilities
Vision & AI Base Self-driving Model Car
Role(Software)
Image Processing(OpenCV) Lane, Stop Line, Hurdle detection
And Analysis
Role(Software)
Machine Learning(A.I) Traffic Light, Sign Detection And Analysis
Notes: 저의 역할은 다음과 같습니다.
첫째, STM32보드를 통한 차량 제어(모터제어), Test UI
둘째, TX2보드와 STM32의 통신
마지막으로, TX2보드의 ROS중 Subscribe

## Slide 6
Specification Software Tools
Vision & AI Base Self-driving Model Car
Software Tools
QT Creator – GUI Generation Purpose on NVIDIA Jetson TX2 Development Kit
STM32 CUBE MX – A graphical software configuration tool that allows the generation of C initialization code using graphical wizards
Atollic TrueSTUDIO for STM32 – Extensive STM32 device and board support Video tutorials, documentation and discussion forums available
Notes: 사용된 Software Tool은 다음과 같습니다.
QT Creator는 TX2에서 차량 제어 Test를 진행해보기 위한 UI제작용도
CUBE MX는 STM32보드 사용시 보드 설정 및 코드 생성 용도
TrueStudio는 코드 작성 및 build, debug용도로 사용된 IDE입니다.

## Slide 7
STM32 F722ZE Board Specification
CPU : Arm Cortex-M7 core
STM32 microcontroller in LQFP144 package
Ethernet compliant with IEEE-802.3-2002
USB OTG or full-speed device
3 user LEDs
2 push-buttons: USER and RESET
LSE crystal : 32.768 kHz crystal oscillator HSE crystal : 8MHz crystal oscillator
Board connectors : - USB with Micro-AB - Ethernet RJ45
Specification STM32
Vision & AI Base Self-driving Model Car
Notes: 사용된 보드 Spec입니다.
최종적으로 프로젝트에 사용된 보드는 더 작은 소형의 보드로, STM32L432입니다.
STM32L432는 최대 시스템클럭이 80MHz로 몇몇 설정이 수정되어야 합니다.(실제 64MHz사용)

## Slide 8
CUBE MX PWM Configuration
Sysclk : 216MHz
PWM pulse period : 20ms(f=50Hz)
Prescaler : 1/432
Counter period : 1/10000
1count period : 20ms/10000=0.002ms
Pulse width count = pulse width / 1count period ex) Servo middle = 760 Stepper neutral = 750
Servo(Steering) Motor
Pulse period : 20ms(f=50Hz)
Max left pulse width : 1.08ms
Max right pulse width : 1.96ms
Middle pulse width : 1.52ms
Brushless(Speed) Motor
Pulse period : 20ms(f=50Hz)
Full reverse : 1ms
Neutral : 1.5ms
Full forward : 2ms
Specification STM32(PWM Config.)
Vision & AI Base Self-driving Model Car
Notes: 모터 제어를 위한 stm보드의 pwm설정입니다.

## Slide 9
USART Communication
Available on PD8 and PD9 - PD8 : USART3 TX, SB5 ON and SB7 OFF - PD9 : USART3 RX, SB6 ON and SB4 OFF
Can be connected either to ST-LINK or to ST morpho connector.
Specification STM32(USART Config.)
Vision & AI Base Self-driving Model Car

## Slide 10
Steering
760
16 0 도
980
R15(31)
540
L15(15)
-30도
Speed
Neutral : 0
Forward : 1~3 Stage
Reverse : only 1 stage
R/L
Protocol
Steering Left/Right bit
L : 0, R : 1
Steering bit
0(0000)~15(1111) stage
Speed bit
0(000) : neutral
1(001)~3(011) : 1~3 stage forward
4(100) : only 1 stage reverse
Specification USART Protocol
Vision & AI Base Self-driving Model Car
Notes: TX2보드와 STM32보드간의 USART통신을 위한 프로토콜입니다.
차량의 steering제어를 위한 제어량은 총 30단계로 나눠져 있으며 uart로 전송되는 값의 7~4bit를 차지합니다. 그 중 최상위 비트는 좌/우를 담당합니다.
Speed값은 총 4단계로 나눠져 있으며 uart로 전송되는 값의 0~2bit를 담당합니다.

## Slide 11
UART MSG(Text edit)
Transmitted message with UART
Protocol applied
SPEED(Spin box)
Range : Max 3 ~ Min -1
Combined with Vertical bar
STEER(Spin box)
Range : Max 15 ~ Min -15
Combined with Horizontal bar
NVIDIA Jetson TX2 GUI
Result GUI
Vision & AI Base Self-driving Model Car
Notes: TX2보드에서 차량 제어 Test를 위해 만들어진 GUI입니다

## Slide 12
Result CAR CONTROL
Vision & AI Base Self-driving Model Car
NVIDIA JetsonTX2
GUI/ ROS Subscriber
STM32 F722ZE
Nucleo
PWM Generation
USART ttyACM0
UART3 Receive
USART ttyACM0
UART6 Transmit
Servo
Motor
Brushless
Motor
ESC
PWM(TIM1-Channel1)
3.3V
7.4V 6200mAh Battery
7.4 V
PWM(TIM1-Channel2)
Block Diagram
Notes: 최종적인 차량제어의 결과입니다.
1. TX2의 GUI 또는 ROS Subscriber에서 계산된 제어량이 Serial(dev/ttyACM0)을 통해 STM32보드로 전송되며(ASCII 값)
2. STM32는 전송된 ASCII값을 정수형으로 변환, 각각의 STEER값, SPEED값으로 계산된 PWM을 출력합니다.